电子信息工程技术专业2016年高职提前招生综合测评方案

一、测试目的

技能测试主要测试学生以下几个方面的素质与能力：

- 必要的基础知识：能知道、理解本专业牵涉到的一些基本理论知识，能规范使用物理量、单位，能认识基本元器件、基本电路。

- 技能：能正确使用工具，能根据要求或电路，能组装完成一定功能的部件或整机。能知道基本的安全规范。

- 应变能力：能及时或迅速地针对组装中出现的问题做出反应，并能寻求合适的解决方案，使问题得以妥善解决的能力。

- 心理素质：考察学生认识能力、情绪和情感控制能力、耐心细致能力等个性品质诸方面。

- 创新能力：在给定的方案中，能够提出不同的或更好的方案，能使任务完成的更完美的能力。

二、测试内容

本测试方案以浙江省普通高中《物理》电学知识、浙江省普通高中《通用技术必修1》（即《技术与设计1》）、《通用技术必修2》（即《技术与设计2》）为基础，具体测试内容如下：

- 须掌握的基本元件有：电阻、光敏电阻、可变电阻、电容、晶体二极管、发光二极管、小型开关、照明用开关、微型直流电机（永磁）、小型变压器（220V/12V），包括其认识、测试、接法、应用等。

- 须掌握的基本电学知识有：电学中的基本概念、基本物理量；电学中的基本单位；电路的基本计算；电路的串联与并联；常见的基本电路；常用的照明电路组成。

- 须掌握的技能：会正确使用斜口钳（或短嘴剪刀）；会组装部件和整机；会使用电烙铁、万用表（指针式或数字式）；知道电工电子的基本安全规范。

三、评分标准

技能操作测试总分满分200分，其中基本知识能力（30分）；电路组装测试能力（110分）；电路工艺能力（20分）；创新能力（20分）；安全规范能力（20分）。

四、测试形式与时间

测试形式以技能操作为主，测试时间为120分钟。

五、测试组织

所有考生测试前随机抽取测试考场和座位。测试结束后，由考评组成员对考生的各项情况进行评分，累加分为该考生的最终得分（保留小数点后一位数字）。

六、说明

- 技能操作测试所用到的器件，均为普通的器件，能从一般的电子元件市场和五金市场两处采购到。

- 考生须自带：斜口钳（或短嘴剪刀）、电烙铁（30W～35W左右）、万用表（指针式或数字式）。

- 咨询电话：姚老师（13587875816），王老师（18958750672），办公室电话（88335345）。

- 技能测试时有少量的计算，不允许携带计算器，请自带笔。

- 测试地点：浙江工贸职业技术学院电子系实训中心。

七、附件：元器件基本知识

附件：

元器件基本知识

- 电阻器基本知识

电阻器是电子电路中应用最广泛的电子元件之一，在电路中起限流、分流、降压、分压、负载和匹配等作用，用R表示。

图1   常见电阻外形和符号

1．1碳膜电阻

图1四色环碳膜电阻以及电阻器符号，应用非常广泛。

1．2光敏电阻

光敏电阻是电导率随着光量力的变化而变化的电子元件，当某种物质受到光照时，载流子的浓度增加从而增加了电导率，这就是光电导效应，外形如图2所示。

图2  光敏电阻和符号

光敏电阻在光照下，其阻值迅速下降。在黑暗条件下，它的阻值（即暗阻）可达几兆欧，在强光条件下，它阻值（即亮阻）仅有几百至数千欧姆。

1．3电阻器的功率

当电流通过电阻的时候，电阻由于消耗功率而发热。如果电阻发热的功率大于它能承受的功率，电阻就会烧坏。电阻长时间工作时允许消耗的最大功率叫做额定功率。电阻消耗的功率可以由电功率公式：

计算出来，P为电阻功率，U是电阻两端的电压，I是通过电阻的电流，R是电阻的阻值。 
    1．4电阻器的阻值读法

电阻器的电阻常用单位有兆欧（MΩ）、千欧（KΩ）、欧姆（Ω），它们的换算关系如下：

1MΩ=1×103 KΩ=1×106Ω

色环电阻的读法：色环电阻用颜色来表示电阻器的阻值大小，其中四色环电阻误差一般为±5%，读色环电阻时要注意，四色环电阻的金色是最后一环。见表1

表1        色环电阻颜色所代表的含义

| 颜色 | 银 | 金 | 黑 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 无色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一环 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 第二环 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 第三环 | 10-2 | 10-1 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  |  |  |
| 第四环 | ±10% | ±5% |  | ±20% |

例如：

结果：

1．5电阻的测量

将万用表的旋钮旋到电阻挡（对于指针式万用表，必须先调零，万用表的调零请参考万用表的使用介绍说明），左手拿住电阻的中间，表笔不分正负极，右手拿万用表的两表笔（像拿筷子的姿势），然后，用两表笔接触电阻的两引出端。此时，即可从万用表读出电阻的阻值，如图3所示。对于体积较小的电阻，可以放置在桌面上，用表笔直接测量。测量时要注意，切不能用手同时捏表笔和电阻的两引出脚，因为用这种方法测量时，相当于在原电阻的两端并联上人体的电阻，会使测量产生误差，特别在测量阻值较大的电阻时，将产生严重的误差。

在电路中测量电阻时，要注意切断电源，而且测量时需要将电阻的一端断开，以免测量过程中受到其他元件的影响，造成测量误差。

图3 测量电阻示范图

2．电容器基本知识

电容器也是电子电路中应用最广泛的电子元件之一，用C来表示，它的最基本的特性是具有充电与放电的作用，在电子电路中起充放电、虑波、耦合（通交流）、旁路、退耦、振荡等作用。

电容器按是否有极性，可分为有极性电容器和无极性的电容器，其中电解电容器为有极性电容器，符号如图4所示。

一般电容器     电解电容器     有极性电容器

图4  电容器的符号

2．1 电容器电容量的读法

电容器的电容量常用单位有法拉（F）、微法（μF）、皮法（pF），它们的换算关系如下：

1F=1×106μF=1×1012pF。

2．1．1直接读法

电解电容器的电容量大多是直接读出的，如图5所示的是常用的电解电容器，左图是容量470μF耐压是450V的电解电容器。新购的电解电容器，长的引脚为正极，短的引脚是负极，并且在负极引脚所对应的外壳上印有“-”号。

图5  直接读出电容器的电容量

2．1．2 数字读法

有些电容器的外壳只标有数字，而无单位，见图6所示。

电容器外壳标的数字是三位数的，单位一般为pF，前两位是有效数字，第三位表示倍率，见图6所示。

图6左图所示电容器的电容量是103pF=10×103pF=0.01μF，中图电容量是104pF=10×104pF=0.1μF，右图电容量是205pF=10×105pF=2μF。

图6  无极性电容器

3．变压器基本知识

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯（磁芯）。主要功能有：电压变换、电流变换等等。如图7所示。

变压器外形                          变压器符号

图7  变压器

变压器红色的线一般接220V，绝不可以接错。

4．晶体二极管

晶体二极管最基本的特性是具有单向导电特性，电路符号的箭头方向表示正向电流的流通方向。如图8所示。

图8  几种二极管的外形和电路符号

图9 二极管的单向导电特性

5．发光二极管（LED）

发光二极管在正向驱动时发光。工作电压低，工作电流小，发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿和蓝等单色光，红外发射管也是属于发光二极管。材料和材料配比不同，决定着发光颜色。工作电压按发光颜色光谱顺序升高，红黄绿发光二极管约1.8～2.5V，蓝发光二极管约3.6V。发光二极管外形见图10。发光二极管基本应用见图11。

新购的发光二极管，长的引脚为正极，短的引脚是负极。

图10   发光二极管外形

图11  发光二极管基本应用